Тема 1: выбор и обоснование схемы базирования

1.1  Укажите и поясните, какие требования чертежа (размеры) должны быть выполнены  на заданной операции? Назовите, какие из этих операционных требований выполняются независимо от принятой схемы базирования (если таковые имеются) и поясните почему выполнение названных размеров не зависят от базирования. Укажите измерительные базы операционных размеров. Совпадают ли они с конструкторской базой детали; если не совпадают, то к чему ведёт это обстоятельство?

1.2  Укажите, для каких размеров, получаемых на заданной операции, требуется обоснование принятой схемы базирования, и покажите это обоснование.

Тема 2: конструкция приспособления и расчёт станочного приспособления на точность его изготовления в направлении размера …

  - Назовите и покажите на чертеже приспособления технологические и основные конструкторские базы, соответствующие проведённому расчёту приспособления на точность; если конструкторская база в направлении расчётного размера отсутствует, то поясните, почему она не нужна.

  - Поясните, как приспособление используется для размерной настройки станка на получение размеров, заданных на операции.

  - Покажите и поясните, как на чертеже приспособления отражены результаты расчёта приспособления на точность его изготовления, т.е., как учитываются погрешности приспособления и положения элемента (установа, шаблона, кондукторной втулки), по которому производится размерная настройка станка на получение размера, в направлении которого проведён расчёт приспособления на точность.

Тема 3:  расчёт зажимного устройства приспособления

  - Поясните, в каком направлении возможно смещение заготовки во время обработки при недостаточном усилии зажима (отрыв от опорных поверхностей или сдвиг, в поступательном или круговом движении); как используется данный этап расчёта зажимного устройства?

  - Поясните вывод уравнения, используемого для расчёта нажимного усилия, укажите на расчётной схеме, какие силы (или моменты от возмущающих сил) способствуют нарушению неподвижности заготовки и какие силы (или моменты) препятствуют смещению заготовки.