Контрольная работа по дисциплине

«Математическое моделирование процессов в машиностроении»

Цель работы

Цель работы состоит в получении практических навыков имитационного моделирования в среде ППП EXCEL

Задание 1. Дать определение первому, второму и третьему моментам распределения случайной величины. Вычислить характеристики распределения времени выполнения операции сборки, если результаты хронометража следующие (мин): 8,38; 9,10; 9,14; 9,93; 8,00; 9,35; 9,45; 8,94; 8,18; 8,14; 9,94; 9,84; 9,70; 8,84; 8,09; 9,35; 8,41; 9,77; 8,18; 9,32.

Задание 2. Дать определение понятиям «корреляция (ковариации)» и «коэффициент корреляции». Определить наличие статистический корреляции между значением твердости материала Нв и диаметром отверстия после растачивания – D (табл. 1)

Таблица 1.

| Твердость, Нв | Диаметр, мм |
| --- | --- |
| 210,3 | 46,034 |
| 207,5 | 46,025 |
| 209,5 | 46,032 |
| 223,0 | 46,077 |
| 223,5 | 46,078 |
| 201,3 | 46,004 |
| 207,8 | 46,026 |
| 213,5 | 46,045 |
| 227,0 | 46,090 |
| 213,8 | 46,046 |
| 226,8 | 46,089 |
| 200,2 | 46,001 |
| 227,3 | 46,091 |
| 228,3 | 46,094 |
| 226,1 | 46,087 |

Задание 3. Дать определение понятию регрессионная модель. Построить регрессионную модель изменения диаметра вала при шлифовании во времени по следующим значениям выборок – табл. 2:

Таблица 2.

| Выборка 1 | Выборка 2 | Выборка 3 | Выборка 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40,011 | 40,061 | 40,111 | 40,131 |
| 40,044 | 40,094 | 40,144 | 40,164 |
| 40,099 | 40,149 | 40,199 | 40,219 |
| 40,022 | 40,072 | 40,122 | 40,142 |
| 40,054 | 40,104 | 40,154 | 40,174 |
| 40,077 | 40,127 | 40,177 | 40,197 |
| 40,018 | 40,068 | 40,118 | 40,138 |
| 40,088 | 40,138 | 40,188 | 40,208 |
| 40,085 | 40,135 | 40,185 | 40,205 |
| 40,007 | 40,057 | 40,107 | 40,127 |

Задание 4.

Произвести моделирование работы производственной ячейки в течение 8 часов и длины очереди заготовок при условии нормального распределения времени обработки со средним значением M и дисперсией D и равновероятностным распределением времени поступления заготовок  в диапазоне М±0,5М. Сбои в производственной ячейке возникают с интенсивностью λ и подчинены закону Пуассона. Время восстановления принять детерминированным и равным 6 минутам. Вариант задания соответствует последней цифре номера зачетной книжки студента. Задание выбирается из таблицы 3.

Таблица 3

| № варианта | Среднее время обработки, мин | Дисперсия времени обработки, мин2 | Интенсивность сбоев, мин-1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6,15 | 0,0420 | 0,0163 |
|  | 8,62 | 0,0826 | 0,0116 |
|  | 5,48 | 0,0334 | 0,0182 |
|  | 12,22 | 0,1659 | 0,0082 |
|  | 5,64 | 0,0353 | 0,0177 |
|  | 8,22 | 0,0751 | 0,0122 |
|  | 9,54 | 0,1011 | 0,0105 |
|  | 7,36 | 0,0602 | 0,0136 |
|  | 7,88 | 0,0690 | 0,0127 |
|  | 6,58 | 0,0481 | 0,0152 |

Алгоритм решения с примером

1. Составляем таблицу 4, где

№ - номер цикла;

Ти – интервал времени между поступлением двух соседних заготовок;

Тз – времени обработки 6 минут поступления очередной заготовки;

То- время цикла обработки заготовки;

Тц – момент времени окончания текущего цикла обработки заготовки в предположении отсутствия сбоев;

Тсб – момент времени наступления сбоя;

Тво – время восстановления отказа;

Тцф – момент времени фактического окончания цикла обработки заготовки;

О – число заготовок в очереди на обработку

Таблица 4

| № | Ти | Тз | То | Тц | Тсб | Тво | Тцф | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. В электронной таблице Microsoft Excel открываем надстройку «Пакет анализа», в котором есть инструмент «Генерация случайных чисел».

3. В режиме работы "Генерация случайных чисел" выбираем закон распределения.

4. Разыгрываем генератором равномерного распределения интервалы времени Ти между поступлением следующих друг за другом заготовок и заносим их численные значения в таблицу 4. Число случайных чисел (шагов) определяем делением продолжительности смены 480 минут на среднее время обработки М. Например, при среднем времени обработки М=6 минут, число случайных чисел равно 80. Параметры рассеивания случайной величины задаем между М-0,5М и М+0,5М, где М – целое число.

Фрагмент матрицы распределения показан на рисунке ниже.

5. Рассчитываем моменты времени поступления очередной заготовки по зависимости:

Тзi = Тиi + Тзi-1

6. Разыгрываем генератором нормального распределения время обработки каждой заготовки То и заносим их численные значения в таблицу 4.

Фрагмент матрицы распределения показан на рисунке ниже.

7. Рассчитываем моменты времени, в которые оканчиваются циклы обработки каждой заготовки по зависимостям:

Тцi = Тцi-1 + То; Тцi = Тзi + То

Большее из двух значений заносим в таблицу 4.

8. Разыгрываем генератором распределения Пуассона моменты времени наступления сбоев в производственной ячейке.

Число случайных чисел равно длительности одной смены в минутах. Получим матрицу распределения. На рисунке ниже показан её фрагмент.

Цифра 1 в полученном распределении означает наличие сбоя. Из данной матрицы следует, что сбой произойдет на 24 минуте.

9. Определяем номера циклов, в которых произошли сбои.

10. Рассчитываем моменты времени фактического окончания цикла обработки с учетом сбоев и затрат времени на их восстановление по зависимости:

Тцфi=Тцi + n×Тво,

где: n-количество произошедших сбоев

11. Определяем количество заготовок в очереди на обработку по зависимости:

О=( Тцфi – Тзi)/М

12. Определяем количество обработанных за смену заготовок, фактическое среднее время цикла обработки заготовок и коэффициент использования технологического оборудования.

Задание 5. Разработать алгоритм моделирования работы двух связанных производственных ячеек (ПЯ). Распределение времени первой (ПЯ1) подчиняется закону Вейбулла с коэффициентом формы m=2, а второй (ПЯ2) – нормальному закону. Сбои в производственной ячейке возникают с интенсивностью λ1. Время безотказной работы подчинено экспоненциальному закону.  Время восстановления принять равным времени цикла работы ПЯi. Определить коэффициент использования каждой производственной ячейки за смену 8 часов. Варианты заданий по таблице 5. Вариант соответствует последней цифре шифра студента.

Таблица 5

| № варианта | Параметр Хо распределения времени цикла работы ПЯ1, мин | Среднее время цикла работы ПЯ2, мин | Дисперсия времени работы ПЯ2, мин2 | Интенсивность сбоев λ1, мин-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6,83 | 6,15 | 0,0420 | 0,0163 |
|  | 9,58 | 8,62 | 0,0826 | 0,0116 |
|  | 6,09 | 5,48 | 0,0334 | 0,0182 |
|  | 13,58 | 12,22 | 0,1659 | 0,0082 |
|  | 6,27 | 5,64 | 0,0353 | 0,0177 |
|  | 9,13 | 8,22 | 0,0751 | 0,0122 |
|  | 10,56 | 9,54 | 0,1011 | 0,0105 |
|  | 8,18 | 7,36 | 0,0602 | 0,0136 |
|  | 8,75 | 7,88 | 0,0690 | 0,0127 |
|  | 7,31 | 6,58 | 0,0481 | 0,0152 |

Алгоритм решения

1. Составляем таблицу 6, где

№ - номер цикла;

То1- время цикла обработки заготовки в ПЯ1;

Тц1 – момент времени окончания текущего цикла обработки заготовки в ПЯ1 в предположении отсутствия сбоев;

Тсб1 – момент времени наступления сбоя в ПЯ1;

Тцф1 – момент времени фактического окончания цикла обработки заготовки в ПЯ1;

То2- время цикла обработки заготовки в ПЯ2;

Тц2 – момент времени окончания текущего цикла обработки заготовки в ПЯ2 в предположении отсутствия сбоев;

Тсб2 – момент времени наступления сбоя в ПЯ2;

Тцф2 – момент времени фактического окончания цикла обработки заготовки в ПЯ2;

Таблица 6

| № | То1 | Тц1 | Тсб1 | Тцф1 | То2 | Тц2 | Тсб2 | Тцф2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Разыгрываем генератором равномерного распределения значение ξ и пересчитываем во время обработки заготовки То1 по приведенному выше выражению для распределения Вейбулла.

3. Рассчитываем моменты времени Тц1, в которые оканчиваются циклы обработки каждой заготовки по зависимости:

Тц1i = Тц1i-1 + То1i

4. Выбираем N случайных чисел в интервале [0,1]: . Рекомендуется принять N=50. Для этого разыгрываем генератором равномерного распределения значения ξ. Преобразуем полученные случайные числа по приведенному ниже выражению для экспоненциального распределения:

5. Определяем момент времени наступления первого сбоя по зависимости:

6. Аналогично определяем моменты времени наступления последующих сбоев.

7. Рассчитываем моменты времени фактического окончания цикла обработки с учетом сбоев и затрат времени на их восстановление по зависимости:

Тцф1i=Тц1i + n×Тво,

где: n-количество произошедших сбоев.

8. Разыгрываем генератором нормального распределения время обработки каждой заготовки То2 в ПЯ2.

9. Рассчитываем моменты времени Тц2, в которые оканчиваются циклы обработки каждой заготовки по зависимостям:

Тц2i = Тц2i-1 + То2i; Тц2i = Тцф1i + То2i

Большее из двух значений заносим в таблицу 6.

10. Определяем моменты наступления сбоев п ПЯ2.

11. Рассчитываем моменты времени фактического окончания цикла обработки с учетом сбоев и затрат времени на их восстановление по зависимости:

Тцф2i=Тц2i + n×Тво,

где: n-количество произошедших сбоев.

12. Определяем количество обработанных за смену заготовок в ПЯ1 иПЯ2, фактическое среднее время цикла обработки заготовок в ПЯ1 и ПЯ2 и коэффициент использования технологического оборудования ПЯ1 и ПЯ2.

13. Делаем выводы по работе.

Пример заполнения таблицы 6:

| № | То1 | Тц1 | Тсб1 | Тцф1 | То2 | Тц2 | Тсб2 | Тцф2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14,20268 | 14,20268 |  | 14,20268 | 6,022473 | 14,20268 |  | 14,20268 |
| 2 | 3,274864 | 17,47754 |  | 17,47754 | 6,004386 | 20,20707 |  | 20,20707 |
| 3 | 10,04593 | 27,52347 |  | 27,52347 | 6,024856 | 26,23192 |  | 26,23192 |
| 4 | 6,07584 | 33,59931 |  | 33,59931 | 5,960085 | 32,19201 |  | 32,19201 |
| 5 | 9,199471 | 42,79878 |  | 42,79878 | 5,950095 | 38,1421 |  | 38,1421 |
| 6 | 5,749704 | 48,54848 |  | 48,54848 | 5,947592 | 44,08969 |  | 44,08969 |
| 7 | 3,816519 | 52,365 |  | 52,365 | 5,934721 | 50,02441 |  | 50,02441 |
| 8 | 13,34306 | 65,70806 | 62 | 71,70806 | 6,025294 | 56,04971 |  | 56,04971 |
| 9 | 5,26156 | 70,96962 |  | 76,96962 | 6,031914 | 62,08162 |  | 62,08162 |
| 10 | 1,058067 | 72,02769 |  | 78,02769 | 5,940029 | 68,02165 |  | 68,02165 |
| 11 | 5,647467 | 77,67516 |  | 83,67516 | 6,003624 | 74,02528 |  | 74,02528 |
| 12 | 5,822579 | 83,49774 |  | 89,49774 | 5,995734 | 80,02101 |  | 80,02101 |
| 13 | 6,005248 | 89,50299 |  | 95,50299 | 5,959198 | 85,98021 |  | 85,98021 |
| 14 | 5,989851 | 95,49284 |  | 101,4928 | 6,081004 | 92,06121 |  | 92,06121 |
| 15 | 10,11074 | 105,6036 |  | 111,6036 | 5,958512 | 98,01972 |  | 98,01972 |
| 16 | 7,310024 | 112,9136 |  | 118,9136 | 5,945965 | 103,9657 |  | 103,9657 |
| 17 | 6,476283 | 119,3899 |  | 125,3899 | 5,974378 | 109,9401 |  | 109,9401 |
| 18 | 12,66018 | 132,0501 | 124 | 144,0501 | 6,038715 | 115,9788 | 114 | 121,9788 |
| 19 | 1,765119 | 133,8152 |  | 145,8152 | 5,990863 | 121,9696 |  | 127,9696 |
| 20 | 13,10756 | 146,9227 |  | 158,9227 | 5,939544 | 127,9092 |  | 133,9092 |
| 21 | 6,109758 | 153,0325 |  | 165,0325 | 6,03022 | 133,9394 |  | 139,9394 |
| 22 | 7,263374 | 160,2959 |  | 172,2959 | 5,967858 | 139,9073 |  | 145,9073 |
| 23 | 10,68031 | 170,9762 |  | 182,9762 | 5,955608 | 145,8629 |  | 151,8629 |
| 24 | 4,273496 | 175,2497 |  | 187,2497 | 5,985689 | 151,8486 |  | 157,8486 |
| 25 | 4,40001 | 179,6497 |  | 191,6497 | 6,008752 | 157,8573 | 152 | 169,8573 |
| 26 | 3,554135 | 183,2038 |  | 195,2038 | 5,969767 | 163,8271 |  | 175,8271 |
| 27 | 2,718277 | 185,9221 |  | 197,9221 | 5,931023 | 169,7581 | 166 | 187,7581 |
| 28 | 8,729565 | 194,6517 |  | 206,6517 | 6,028606 | 175,7867 |  | 193,7867 |
| 29 | 6,504152 | 201,1558 |  | 213,1558 | 5,978738 | 181,7655 | 178 | 205,7655 |
| 30 | 6,999659 | 208,1555 |  | 220,1555 | 6,049126 | 187,8146 |  | 211,8146 |
| 31 | 5,868938 | 214,0244 |  | 226,0244 | 5,979422 | 193,794 |  | 217,794 |
| 32 | 4,469013 | 218,4934 |  | 230,4934 | 5,998848 | 199,7928 |  | 223,7928 |
| 33 | 4,988082 | 223,4815 |  | 235,4815 | 5,970491 | 205,7633 |  | 229,7633 |
| 34 | 5,509958 | 228,9915 |  | 240,9915 | 5,99986 | 211,7632 |  | 235,7632 |
| 35 | 4,31583 | 233,3073 |  | 245,3073 | 6,010232 | 217,7734 |  | 241,7734 |
| 36 | 7,085709 | 240,393 |  | 252,393 | 6,072777 | 223,8462 |  | 247,8462 |
| 37 | 5,379135 | 245,7721 |  | 257,7721 | 6,011952 | 229,8582 |  | 253,8582 |
| 38 | 9,487026 | 255,2592 | 248 | 273,2592 | 6,037955 | 235,8961 |  | 259,8961 |
| 39 | 3,502497 | 258,7617 |  | 276,7617 | 5,929348 | 241,8255 |  | 265,8255 |
| 40 | 1,710935 | 260,4726 |  | 278,4726 | 5,978221 | 247,8037 |  | 271,8037 |
| 41 | 4,322714 | 264,7953 |  | 282,7953 | 6,031726 | 253,8354 |  | 277,8354 |
| 42 | 9,291359 | 274,0867 |  | 292,0867 | 6,059102 | 259,8945 |  | 283,8945 |
| 43 | 1,704724 | 275,7914 |  | 293,7914 | 5,99344 | 265,888 |  | 289,888 |
| 44 | 5,588893 | 281,3803 |  | 299,3803 | 6,009137 | 271,8971 |  | 295,8971 |
| 45 | 5,036265 | 286,4165 |  | 304,4165 | 6,043967 | 277,9411 |  | 301,9411 |
| 46 | 2,393581 | 288,8101 |  | 306,8101 | 6,085615 | 284,0267 |  | 308,0267 |
| 47 | 7,06247 | 295,8726 |  | 313,8726 | 5,955966 | 289,9826 |  | 313,9826 |
| 48 | 4,434777 | 300,3074 |  | 318,3074 | 6,002191 | 295,9848 |  | 319,9848 |
| 49 | 3,67169 | 303,9791 |  | 321,9791 | 6,021852 | 302,0067 |  | 326,0067 |
| 50 | 5,048926 | 309,028 |  | 327,028 | 6,083379 | 308,0901 |  | 332,0901 |
| 51 | 4,4519 | 313,4799 |  | 331,4799 | 5,943609 | 314,0337 |  | 338,0337 |
| 52 | 5,211642 | 318,6915 |  | 336,6915 | 5,974025 | 320,0077 |  | 344,0077 |
| 53 | 5,808427 | 324,5 |  | 342,5 | 6,010779 | 326,0185 |  | 350,0185 |
| 54 | 8,71331 | 333,2133 |  | 351,2133 | 5,9685 | 331,987 |  | 355,987 |
| 55 | 2,760699 | 335,974 |  | 353,974 | 5,976324 | 337,9633 |  | 361,9633 |
| 56 | 8,003192 | 343,9772 |  | 361,9772 | 5,985941 | 343,9492 |  | 367,9492 |
| 57 | 7,633863 | 351,611 |  | 369,611 | 6,013524 | 349,9628 |  | 373,9628 |
| 58 | 1,557797 | 353,1688 |  | 371,1688 | 6,078107 | 356,0409 |  | 380,0409 |
| 59 | 4,283595 | 357,4524 |  | 375,4524 | 5,966621 | 362,0075 |  | 386,0075 |
| 60 | 2,70937 | 360,1618 |  | 378,1618 | 5,98033 | 367,9878 |  | 391,9878 |
| 61 | 7,921759 | 368,0835 |  | 386,0835 | 5,903154 | 373,891 |  | 397,891 |
| 62 | 4,337948 | 372,4215 |  | 390,4215 | 6,036899 | 379,9279 |  | 403,9279 |
| 63 | 4,188052 | 376,6095 |  | 394,6095 | 6,009535 | 385,9374 |  | 409,9374 |
| 64 | 11,77658 | 388,3861 |  | 406,3861 | 6,040464 | 391,9779 |  | 415,9779 |
| 65 | 3,538102 | 391,9242 |  | 409,9242 | 6,001101 | 397,979 |  | 421,979 |
| 66 | 5,693485 | 397,6177 |  | 415,6177 | 5,97907 | 403,958 |  | 427,958 |
| 67 | 7,687481 | 405,3052 |  | 423,3052 | 6,030062 | 409,9881 |  | 433,9881 |
| 68 | 4,536399 | 409,8416 |  | 427,8416 | 5,978555 | 415,9667 |  | 439,9667 |
| 69 | 1,866108 | 411,7077 |  | 429,7077 | 5,948782 | 421,9154 |  | 445,9154 |
| 70 | 1,138546 | 412,8462 |  | 430,8462 | 5,996711 | 427,9122 |  | 451,9122 |
| 71 | 4,718512 | 417,5648 |  | 435,5648 | 5,983159 | 433,8953 |  | 457,8953 |
| 72 | 6,552817 | 424,1176 |  | 442,1176 | 6,004027 | 439,8993 | 437 | 469,8993 |
| 73 | 8,63141 | 432,749 |  | 450,749 | 5,891106 | 445,7904 |  | 475,7904 |
| 74 | 1,192004 | 433,941 |  | 451,941 | 5,992785 | 451,7832 | 447 | 487,7832 |
| 75 | 2,774944 | 436,7159 |  | 454,7159 | 5,972191 | 457,7554 |  | 493,7554 |
| 76 | 14,26423 | 450,9802 |  | 468,9802 | 5,96859 | 463,724 |  | 499,724 |
| 77 | 4,845867 | 455,826 |  | 473,826 | 5,970261 | 469,6943 |  | 505,6943 |
| 78 | 4,691521 | 460,5175 |  | 478,5175 | 5,956836 | 475,6511 |  | 511,6511 |

Контрольную работу оформить на листах формата А4 с титульным листом и списком использованной литературы. Не забудьте включить задание в состав курсовой работы.

Рекомендации по выполнению

Случайной величиной называется величина, принимающая случайные значения, зависящие от ряда факторов, действия которых на исследуемую величину нельзя предусмотреть.

Полный набор значений, которые принимает случайная величина, называется генеральной совокупностью. Набор случайно отобранных из генеральной совокупности объектов называют выборочной совокупностью или выборкой. Объёмом совокупности называют число объектов в ней. При больших объёмах генеральной совокупности для обеспечения теоретических построений объём генеральной совокупности принимается равным бесконечности.

При исследовании систем массового обслуживания (СМО) широкое применение находят различные непрерывные и дискретные распределения. Первые из них описывают непрерывные случайные величины, возможные значения которых непрерывно заполняют некоторый промежуток. Дискретные распределения соответствуют дискретным случайным величинам, возможными значениями которых являются отдельные изолированные числа, которые эта величина принимает с определенными вероятностями.

Примерами случайных непрерывных величин, с которыми приходится иметь дело в процессе исследования СМО, могут служить интервалы между моментами поступления требований в систему, время обслуживания требования и т д. Примерами дискретных случайных величин могут быть число требований, прибывающих в систему за некоторый фиксированный промежуток времени, длина очереди, число отказов в системе и т д.

Случайная величина характеризуется полностью, если указаны вероятности, с которыми она принимает то или иное значение генеральной совокупности. Вероятности могут быть описаны с помощью интегральной функции распределения F(x) или дифференциальной функции плотности распределения f(x).

Применение вычислительной техники значительно расширяет возможности моделирования производственных процессов в машиностроении. Компьютер сокращает время создания модели, проведения экспериментов, обеспечивает «диалог» с моделью путем многократного повторения при различных условиях. Имитационное моделирование (метод статистических испытаний) используется для самых различных процессов, как технологических, так и организационно-экономических.

Чтобы получить случайное значение фактора процесса, необходимо знать закон его распределения. В электронной таблице Microsoft Excel имеется подключаемая надстройка «Пакет анализа» в котором есть инструмент «Генерация случайных чисел». Предусмотрена генерация по следующим законам:

- равномерное,

- нормальное,

- Бернулли,

- биноминальное,

- Пуассона,

- модельное,

- дискретное.

Существуют формулы, позволяющие преобразовать равномерно распределенное значение (  в значение другого вида распределения:

- Вейбулла -

;

где: Хо – параметр положения;

m - параметр формы;

( - равномерно распределенная случайная величина

- экспоненциальное -

;

где: ( - равномерно распределенная случайная величина;

λ – параметр распределения

В режиме работы "Генерация случайных чисел" формируется массив случайных чисел. В зависимости от выбранного теоретического распределения меняются параметры диалогового окна Генерация случайных чисел. Общими параметрами для всех подрежимов (распределений) являются:

- число переменных – вводится число столбцов значений, которые необходимо разместить в выходном диапазоне, если число не введено, то все столбцы будут заполнены;

- число случайных чисел – вводится число случайных значений, которое необходимо вывести, если число не введено, то все строки будут заполнены;

- распределение – из раскрывающегося списка выбирается тип распределения;

- случайное рассеивание – вводится стартовое число для генерации определенной последовательности СЧ;

- выходной интервал.

ЛИТЕРАТУРА

- Советов Б.Я., Яковлев С.А. " Моделирование  систем" Учебник для ВУЗов -М.: Высшая школа, 2001. – 343 с.

- Математическое моделирование технологических процессов сборки и механической обработки изделий машиностроения. Учебное пособие для вузов. Издательство: «Высшая школа», 2008 Мягкий переплет, 279 стр ISBN: 9785060048377 Формат: 60x88/16

- Т. Дж. Шрайбер "Моделирование на GPSS" -М.: Машиностроение, 1980 г.

- Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 543 с.